## Slide 1: Operationsverstärker
Aufbau und Funktionsweise
Differenzverstärker
UA=0 wenn gleiche Signale an beiden Eingängen

## Slide 2: Operationsverstärker
Aufbau und Funktionsweise
Differenzverstärker
UA< 0 wenn am Eingang von T1 Nullpotential und am Eingang von T2 hohes Potential anliegt.

## Slide 3: Operationsverstärker
Aufbau und Funktionsweise
Differenzverstärker
UA> 0 wenn am Eingang von T2 Nullpotential und am Eingang von T1 hohes Potential anliegt.

## Slide 4: Operationsverstärker
Aufbau und Funktionsweise
Verstärker mit pnp-Transistor
T3 sperrt wenn an der Basis hohes Potential anliegt, Signal wird verstärkt und invertiert.

## Slide 5: Operationsverstärker
Aufbau und Funktionsweise
Komplementärendstufe
T4 sperrt, weil an der Basis tiefes Potential anliegt, gleichzeitig leitet T5 und umgekehrt. Ausgang ist niederohmig bezüglich beider Betriebsspannungen
Signal wird verstärkt und invertiert.

## Slide 6: Operationsverstärker
Aufbau und Funktionsweise
„+“ nichtinvertierender Eingang
„-“ invertierender Eingang
UA > 0, wenn U+ - U- > 0
UA < 0, wenn U+ - U- < 0

## Slide 7: Operationsverstärker
Aufbau und Funktionsweise
Differenzverstärker
Spannungsverstärker
Stromverstärker
interne Gegenkopplung
(verringert Verstärkung frequenzabhängig)

## Slide 8: Operationsverstärker
Schaltbilder
Kenngrößen | Idealer OPV | Realer OPV | 
 |  | FET | Bipolartransistor
Differenzverstärkung V0 |  | 103- 106 | 103- 106
Eingangswiderstand Re |  | bis 1012 W | bis 106 W
Ausgangswiderstand Ra | 0 | 10 - 100 W | 10 - 100 W
Eingangsstrom ie | 0 | 10-12 A | 10-9 A
Bandbreite B |  | 10 - 100 MHz | 10 - 100 MHz
Kenngrößen | Idealer OPV | Realer OPV | 
 |  | FET | Bipolartransistor
Differenzverstärkung V0 |  | 103- 106 | 103- 106
Eingangswiderstand Re |  | bis 1012 W | bis 106 W
Ausgangswiderstand Ra | 0 | 10 - 100 W | 10 - 100 W
Eingangsstrom ie | 0 | 10-12 A | 10-9 A
Bandbreite B |  | 10 - 100 MHz | 10 - 100 MHz

## Slide 9: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Bestimmen Sie die Ströme allgemein als Funktion der Widerstände und der
Spannung u1.
Berechnen Sie die Ströme, wenn R1 = R2 = R3 = 1 kW
und u1 = 1V.

## Slide 10: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Bestimmen Sie diese Ströme allgemein als Funktion der Widerstände und der
Spannung u1.
Berechnen Sie die Ströme, wenn R1 = R2 = R3 = 1 kW
und u1 = 1V.
Anwendung des Maschensatzes: 1) R1 i1 = u1 + uD
wegen V0 = folgt uD 0 i1 = u1 /R1 = 1 mA
und ie 0 i1 = i2

## Slide 11: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Bestimmen Sie diese Ströme allgemein als Funktion der Widerstände und der
Spannung u1.
Berechnen Sie die Ströme, wenn R1 = R2 = R3 = 1 kW
und u1 = 1V.
Anwendung des Maschensatzes: 1) R1 i1 = u1 + uD
wegen V0 = folgt uD 0 i1 = u1 /R1 = 1 mA
und ie 0 i1 = i2
2) - R2 i2 - R3 i3 = uD 0
i3 = - R2 i2 / R3
i3 = - R2 u1 / R1R3 = -1 mA

## Slide 12: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Bestimmen Sie diese Ströme allgemein als Funktion der Widerstände und der
Spannung u1.
Berechnen Sie die Ströme, wenn R1 = R2 = R3 = 1 kW
und u1 = 1V.
Anwendung des Maschensatzes: 1) R1 i1 = u1 + uD
wegen V0 = folgt uD 0 i1 = u1 /R1 = 1 mA
und ie 0 i1 = i2
2) - R2 i2 - R3 i3 = uD 0
i3 = - R2 i2 / R3
i3 = - R2 u1 / R1R3 = -1 mA
Anwendung des Knotensatzes: 3) i2 - i3 + ia = 0
ia = i3 - i2
ia = - u1 /R1 (1 + R2 /R3 ) = - 2 mA

## Slide 13: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Bestimmen Sie die Spannungsverstärkung
Vu = u2 /u1
Anwendung des Maschensatzes: u2 = R3 i3
i3 = - R2 u1 / R1R3 (s.o.)
u2 = R3 (- R2 u1 / R1R3 )
Vu = u2 /u1 = - R2 /R1 = -1

## Slide 14: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Bestimmen Sie die Spannungsverstärkung
Vu = u2 /u1
Grundschaltung eines negierenden Verstärkers: Vu = u2 /u1 = - R2 /R1 = -1

## Slide 15: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Wie verhält sich die Schaltung, wenn am Widerstand R2 eine Leitungsunterbrechung auftritt?

## Slide 16: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Wie verhält sich die Schaltung, wenn am Widerstand R2 eine Leitungsunterbrechung auftritt?

## Slide 17: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Wie verhält sich die Schaltung, wenn am Widerstand R2 eine Leitungsunterbrechung auftritt?
Verstärker übersteuert wegen fehlender Gegenkopplung
Vu = u2 /u1 = - R2 /R1 R2 →
falls u1 > 0 folgt u2 = - UB

## Slide 18: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Wie verhält sich die Schaltung, wenn am Widerstand R2 eine Leitungsunterbrechung auftritt?
Verstärker übersteuert wegen fehlender Gegenkopplung
Vu = u2 /u1 = - R2 /R1 R2 →
falls u1 < 0 folgt u2 = + UB

## Slide 19: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Wie verhält sich die Schaltung, wenn am Widerstand R1 eine Leitungsunterbrechung auftritt?
Gegenkopplung vorhanden, Steuerungssignal fehlt
Vu = u2 /u1 = - R2 /R1 R1 →
u2 = 0

## Slide 20: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Bestimmen Sie die Ströme allgemein als Funktion der Widerstände und der
Spannung u1.
Berechnen Sie die Ströme, wenn R1 = R2 = R3 = 1 kW
und u1 = 1V.

## Slide 21: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Bestimmen Sie diese Ströme allgemein als Funktion der Widerstände und der
Spannung u1.
Berechnen Sie die Ströme, wenn R1 = R2 = R3 = 1 kW
und u1 = 1V.
Anwendung des Maschensatzes: 1) R1 i1 = - u1 + uD
wegen V0 = folgt uD 0 i1 = - u1 /R1 = - 1 mA
und ie 0 i1 = i2

## Slide 22: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Bestimmen Sie diese Ströme allgemein als Funktion der Widerstände und der
Spannung u1.
Berechnen Sie die Ströme, wenn R1 = R2 = R3 = 1 kW
und u1 = 1V.
Anwendung des Maschensatzes: 1) R1 i1 = - u1 + uD
wegen V0 = folgt uD 0 i1 = - u1 /R1 = - 1 mA
und ie 0 i1 = i2
2) - R1 i1 - R2 i2 - R3 i3 = 0
i3 = - (R1 +R2) i1 / R3
i3 = (R1 +R2) u1 / R1R3 = 2 mA

## Slide 23: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Bestimmen Sie diese Ströme allgemein als Funktion der Widerstände und der
Spannung u1.
Berechnen Sie die Ströme, wenn R1 = R2 = R3 = 1 kW
und u1 = 1V.
Anwendung des Maschensatzes: 1) R1 i1 = - u1 + uD
wegen V0 = folgt uD 0 i1 = - u1 /R1 = - 1 mA
und ie 0 i1 = i2
2) - R1 i1 - R2 i2 - R3 i3 = 0
i3 = - (R1 +R2) i1 / R3
i3 = (R1 +R2) u1 / R1R3 = 2 mA
Anwendung des Knotensatzes: 3) i2 - i3 + ia = 0
ia = i3 - i2
ia = u1 (R1 +R2 +R3 ) /R1R3 = 3 mA

## Slide 24: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Bestimmen Sie die Spannungsverstärkung
Vu = u2 /u1
Anwendung des Maschensatzes: u2 = R3 i3
i3 = (R1 +R2) u1 / R1R3 (s.o.)
u2 = R3 (R1 +R2) u1 / R1R3
Vu = u2 /u1 = (R1 +R2) / R1= 1+R2 / R1 = 2

## Slide 25: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Bestimmen Sie die Spannungsverstärkung
Vu = u2 /u1
Nichtinvertierender Verstärker Vu = u2 /u1 = 1+R2 / R1

## Slide 26: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Bestimmen Sie die Spannungsverstärkung
Vu = u2 /u1
Nichtinvertierender Verstärker Vu = u2 /u1 = 1+R2 / R1

## Slide 27: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Wie verhält sich die Schaltung, wenn am Widerstand R2 eine Leitungsunterbrechung auftritt?

## Slide 28: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Wie verhält sich die Schaltung, wenn am Widerstand R2 eine Leitungsunterbrechung auftritt?
Verstärker übersteuert wegen fehlender Gegenkopplung
Vu = u2 /u1 = 1 + R2 /R1 R2 →
falls u1 < 0 folgt u2 = - UB
falls u1 > 0 folgt u2 = + UB

## Slide 29: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Wie verhält sich die Schaltung, wenn am Widerstand R1 eine Leitungsunterbrechung auftritt?
Gegenkopplung vorhanden, Steuerungssignal fehlt

## Slide 30: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Wie verhält sich die Schaltung, wenn am Widerstand R1 eine Leitungsunterbrechung auftritt?
Gegenkopplung vorhanden, Steuerungssignal fehlt
Vu = u2 /u1 = 1 + R2 /R1 R1 →
u2 = u1 Spannungsfolger

## Slide 31: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Ein idealer OPV soll mit einem Bipolartransistor (B=100) als Schwellwertschalter für eine Glühlampe (6V / 0,1A) dienen.
U1 > UV Lampe hell; U1 < UV dunkel
a) Bestimmen Sie das Verhältnis R1/R2 für einen Schwellwert UV = 3 V.
b) Bestimmen Sie die Widerstände R1 und R2 , wenn diese einen Strom von
I = 10 µA führen sollen.

## Slide 32: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Ein idealer OPV soll mit einem Bipolartransistor (B=100) als Schwellwertschalter für eine Glühlampe (6V / 0,1A) dienen.
U1 > UV Lampe hell; U1 < UV dunkel
a) Bestimmen Sie das Verhältnis R1/R2 für einen Schwellwert UV = 3 V.
b) Bestimmen Sie die Widerstände R1 und R2 , wenn diese einen Strom von
I = 10 µA führen sollen.
Maschensatz: 1) R1 I1 + R2 I2 = UB ; wegen V0 = folgt I1 I2 = I
R1 + R2 = UB / I

## Slide 33: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Ein idealer OPV soll mit einem Bipolartransistor (B=100) als Schwellwertschalter für eine Glühlampe (6V / 0,1A) dienen.
U1 > UV Lampe hell; U1 < UV dunkel
a) Bestimmen Sie das Verhältnis R1/R2 für einen Schwellwert UV = 3 V.
b) Bestimmen Sie die Widerstände R1 und R2 , wenn diese einen Strom von
I = 10 µA führen sollen.
Maschensatz: 1) R1 I1 + R2 I2 = UB ; wegen V0 = folgt I1 I2 = I
R1 + R2 = UB / I
R1 und R2 stellen einen unbelasteten Spannungsteiler dar: UB /UV = (R1+R2)/R1= 1+R2/R1
R2 /R1 = UB /UV -1 = 9V/3V – 1 = 2; R1 /R2 = ½
3R1 = UB / I ; R1 = 9V/30µA = 300 kW; R2 = 600 kW

## Slide 34: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Ein idealer OPV soll mit einem Bipolartransistor (B=100) als Schwellwertschalter für eine Glühlampe (6V / 0,1A) dienen.
U1 > UV Lampe hell; U1 < UV dunkel
c) Welchen Widerstand RE benötigt man, wenn die Lampe mit Nenn-leistung betrieben werden soll?
UB = 6V + UCEs + UE ; IE IC ; UE = RE IE ; UCEs 0,5 V ;
RE = (UB - 6V - UCEs )/ IE
RE = (9V – 6V – 0,5V)/ 0,1A = 25 W ;

## Slide 35: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Ein idealer OPV soll mit einem Bipolartransistor (B=100) als Schwellwertschalter für eine Glühlampe (6V / 0,1A) dienen.
U1 > UV Lampe hell; U1 < UV dunkel
d) Welchen Widerstand RB benötigt man für eine dreifache Übersteuerung des Transistors?
ohne Übersteuerung: B = IC /IB= 100; IB = IC /B = 0,1A /100 = 1mA
mit Übersteuerungsfaktor m = 3 : IBÜ = m IB = 3mA;

## Slide 36: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Ein idealer OPV soll mit einem Bipolartransistor (B=100) als Schwellwertschalter für eine Glühlampe (6V / 0,1A) dienen.
U1 > UV Lampe hell; U1 < UV dunkel
d) Welchen Widerstand RB benötigt man für eine dreifache Übersteuerung des Transistors?
IBÜ = 3mA;
falls U1 > UV erhält Ausgang des OPV positive Betriebsspannung +UB (Komparator)
UB = RB IBÜ + UBE + RE IC ; RB = (UB - UBE - RE IC ) / IBÜ
RB = (9V – 0,6V – 25W 0,1A) / 3mA = 2 kW

## Slide 37: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Ein idealer OPV soll mit einem Bipolartransistor (B=100) als Schwellwertschalter für eine Glühlampe (6V / 0,1A) dienen.
U1 > UV Lampe hell; U1 < UV dunkel
e) Was geschieht, wenn der Widerstand R1 abgetrennt wird?

## Slide 38: Operationsverstärker
Anwendungen zur Übung mit idealen OPV
Ein idealer OPV soll mit einem Bipolartransistor (B=100) als Schwellwertschalter für eine Glühlampe (6V / 0,1A) dienen.
U1 > UV Lampe hell; U1 < UV dunkel
e) Was geschieht, wenn der Widerstand R1 abgetrennt wird?
Die Vergleichsspannung erhält den Wert der Betriebsspannung UV = UB = 9V
Die Lampe leuchtet nur, wenn U1 > 9V